## Slide 1
中断实验

## Slide 2
目录
程序流程
程序编写
程序下载测试
电气原理
基本知识

## Slide 3
基本知识

## Slide 4: 基本知识—认识中断
打断CPU执行正常的程序，转而处理紧急程序，然后返回原暂停的程序继续运行，就叫中断
去吃饭
做作业
中断

## Slide 5: 基本知识—认识中断
中断的作用和意义
1，实时控制
2，故障处理
3，数据传输
在确定时间内对相应事件作出响应，如：温度监控
检测到故障，需要第一时间处理，如：电梯门夹人了
不确定数据何时会来，如：串口数据接收
中断的意义：高效处理紧急程序，不会一直占用CPU资源

## Slide 6: 基本知识—认识中断
NVIC
EXTI
CPU
GPIO
上拉输入
下拉输入
浮空输入
GPIOXyEXTIy
屏蔽，上升/下降沿
使能、优先级控制
处理中断
STM32 GPIO外部中断简图
AFIO(F1)

## Slide 7: 基本知识—NVIC基本概念
NVIC支持：256个中断（16内核 + 240外部），支持：256个优先级，允许裁剪！
Nested vectored interrupt controller，嵌套向量中断控制器，属于内核（M3）
STM32型号 | 内核中断 | 外部中断 | 中断优先级
STM32F103xx | 10 | 60 | 16
STM32F407xx | 10 | 82 | 16
STM32F429xx | 10 | 91 | 16
STM32F750xx | 10 | 98 | 16
STM32F767xx | 10 | 110 | 16
STM32H743xx | 10 | 150 | 16
STM32H750xx | 10 | 150 | 16

## Slide 8: 基本知识—NVIC基本概念
什么是中断向量表？
定义一块固定的内存，以4字节对齐，存放各个中断服务函数程序的首地址
中断向量表定义在启动文件，当发生中断，CPU会自动执行对应的中断服务函数
CPU
main
Reset_Handler
NMI_Handler
HardFault_Handler
……
抢夺CPU使用权
正常使用CPU

## Slide 9: 基本知识—NVIC基本概念
NVIC相关寄存器介绍
NVIC相关寄存器 | 位数 | 寄存器个数 | 备注
中断使能寄存器（ISER） | 32 | 8 | 每个位控制一个中断
中断除能寄存器（ICER） | 32 | 8 | 每个位控制一个中断
应用程序中断及复位控制寄存器（AIRCR） | 32 | 1 | 位[10:8]控制优先级分组
中断优先级寄存器（IPR） | 8 | 240 | 8个位对应一个中断，而STM32只使用高4位
NVIC还有：中断挂起，解挂，激活标志等非常用功能，不做介绍！

## Slide 10: 基本知识—NVIC基本概念
NVIC工作原理
NVIC
ISER
ICER
IPR
C
P
U
AIRCR
1bit控制一个中断
使能/失能
外部中断1
外部中断2
外部中断3
外部中断4
8bit控制一个中断优先级
（位[10:8]）控制8种分组
SHPR
内核中断

## Slide 11: 基本知识—NVIC基本概念
STM32中断优先级基本概念
1，抢占优先级(pre)：高抢占优先级可以打断正在执行的低抢占优先级中断
2，响应优先级(sub)：当抢占优先级相同时，响应优先级高的先执行，但是不能互相打断
3，抢占和响应都相同的情况下，自然优先级越高的，先执行
4，自然优先级：中断向量表的优先级
5，数值越小，表示优先级越高

## Slide 12: 基本知识—NVIC基本概念
参考：STM32F10xxx编程手册（英文版）.pdf，4.4.5节
优先级分组 | AIRCR[10:8] | IPRx bit[7:4]分配 | 分配结果
0 | 111 | None ：[7:4] | 0位抢占优先级，4位响应优先级
1 | 110 | [7] ：[6:4] | 1位抢占优先级，3位响应优先级
2 | 101 | [7:6] ：[5:4] | 2位抢占优先级，2位响应优先级
3 | 100 | [7:5] ：[4] | 3位抢占优先级，1位响应优先级
4 | 011 | [7:4] ：None | 4位抢占优先级，0位响应优先级
特别提示：一个工程中，一般只设置一次中断优先级分组。
STM32中断优先级分组

## Slide 13: 基本知识—NVIC基本概念
STM32中断优先级举例（假设分组是2）
编号 | 自然优先级 | 对应外设 | 抢占 | 响应 | 执行顺序
3 | 10 | RTC | 2 | 1 | 2
6 | 13 | EXTI0 | 3 | 0 | 4
7 | 14 | EXTI1 | 2 | 0 | 1
-1 | 6 | Systick | 3 | 0 | 3
参考：STM32F10xxx参考手册（中文版）.pdf，9.1.2节，表55
EXTI1和RTC可以打断：EXTI0和Systick的中断，获得优先执行！

## Slide 14: 基本知识—EXTI
EXTI基本概念
External(Extended) interrupt/event Controller，外部(扩展)中断事件控制器
中断和事件的理解：
中断：要进入NVIC，有相应的中断服务函数，需要CPU处理
事件：不进入NVIC，仅用于内部硬件自动控制的，如：TIM、DMA、ADC
包含20个产生事件/中断请求的边沿检测器，即总共：20条EXTI线（F1）

## Slide 15: 基本知识—EXTI
EXTI支持的外部中断/事件请求
中断线 | F1 | F4 | F7 | H7
EXTI线0~15：对应GPIO PIN 0~15 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
EXTI线16：PVD输出 | ✔ | ✔ | ✔ | 参考H7参考手册（中文版）657页
EXTI线17：RTC闹钟事件 | ✔ | ✔ | ✔ | 
EXTI线18：USB OTG FS唤醒事件 | ✔ | ✔ | ✔ | 
EXTI线19：以太网唤醒事件 |  | ✔ | ✔ | 
EXTI线20：USB OTG HS唤醒事件 |  | ✔ | ✔ | 
EXTI线21：RTC 入侵和时间戳事件 |  | ✔ | ✔ | 
EXTI线22：RTC 唤醒事件 |  | ✔ | ✔ | 
EXTI线23：LPTIM1 异步事件 |  |  | ✔ | 
… |  |  |  | 

## Slide 16: 基本知识—EXTI
EXTI主要特性
F1/F4/F7系列
每条EXTI线都可以单独配置：选择类型（中断或者事件）、触发方式（上升沿，下降沿或者双边沿触发）、支持软件触发、开启/屏蔽、有挂起状态位

## Slide 17: 基本知识—EXTI
EXTI工作原理
（F1/F4/F7系列）
①
②
③
④
①，边沿检测
②，软件触发
③，中断屏蔽/清除
④，事件屏蔽
了解寄存器：
1，EXTI_FTSR
2，EXTI_RTSR
3，EXTI_IMR
4，EXTI_PR

## Slide 18: 基本知识—EXTI和IO映射关系
AFIO简介（F1）
1，调试IO配置
2，重映射配置
3，外部中断配置
AFIO_MAPR[26:24]，配置JTAG/SWD的开关状态
AFIO_MAPR，部分外设IO重映射配置
AFIO_EXTICR1~4，配置EXTI中断线0~15对应具体哪个IO口
参考：STM32F10xxx参考手册（中文版）.pdf，8.4.3 ~ 8.4.6
Alternate Function IO，即复用功能IO，主要用于重映射和外部中断映射配置
特别注意：配置AFIO寄存器之前要使能AFIO时钟，方法如下：
__HAL_RCC_AFIO_CLK_ENABLE(); 对应RCC_APB2ENR寄存器 位0

## Slide 19: 基本知识—EXTI和IO映射关系
EXTI 与 IO对应关系
AFIO_EXTICR1的 EXTI0[3:0]位控制（F1）
参考：STM32F10xxx参考手册（中文版）.pdf，9.2.5节
SYSCFG_EXTICR1的 EXTI0[3:0]位控制（F4/F7/H7）
Px0映射到EXTI0
Px1映射到EXTI1
...
Px14映射到EXTI14
Px15映射到EXTI15

## Slide 20: 基本知识—认识定时器
软定时器
缺点：
1，延时不精准
2，CPU死等
使用纯软件（CPU死等）的方式实现定时（延时）功能
void delay_us(uint32_t us)
{
us *= 72;
while(us--);
}

## Slide 21: 基本知识—认识定时器
定时器定时原理
定时器核心就是计数器
CNT
计数器
ARR
自动重装载值
时间到
溢出
PSC
预分频器
TIM CLK
CLK
使用精准的时基，通过硬件的方式，实现定时功能

## Slide 22: 基本知识—认识定时器
STM32定时器分类
STM32定时器
低功耗定时器
常规定时器
基本定时器
通用定时器
高级定时器
SysTick定时器
独立看门狗
窗口看门狗
实时时钟
专用定时器
内核定时器

## Slide 23: 基本知识—认识定时器
STM32F1定时器特性表

## Slide 24: 基本知识—认识定时器
STM32基本、通用、高级定时器的功能整体区别
定时器类型 | 主要功能
基本定时器 | 没有输入输出通道，常用作时基，即定时功能
通用定时器 | 具有多路独立通道，可用于输入捕获/输出比较，也可用作时基
高级定时器 | 除具备通用定时器所有功能外，还具备带死区控制的互补信号输出、刹车输入等功能（可用于电机控制、数字电源设计等）

## Slide 25: 基本知识—认识定时器
基本定时器简介
TIM6/TIM7
1，基本定时器
2，主要特性
16位递增计数器（计数值：0~65535）
16位预分频器（分频系数：1~65536）
可用于触发DAC
在更新事件（计数器溢出）时，会产生中断/DMA请求

## Slide 26: 基本知识—认识定时器
基本定时器框图
①
②
③
①时钟源
②控制器
③计数器(时基单元)
影子寄存器是实际起作用的寄存器，不可直接访问
预装载寄存器的值加载到对应影子寄存器
ARPE位决定ARR是否具有缓冲
溢出条件：CNT==ARR(影子)
中断
事件
UG位可产生软件更新事件

## Slide 27: 基本知识—认识定时器
STM32定时器计数模式及溢出条件
计数器模式 | 溢出条件
递增计数模式 | CNT==ARR
递减计数模式 | CNT==0
中心对齐模式 | CNT==ARR-1、CNT==1
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

## Slide 28: 基本知识—认识定时器
递增计数模式实例说明
PSC = 1
ARR = 36

## Slide 29: 基本知识—认识定时器
递减计数模式实例说明
PSC = 1
ARR = 36

## Slide 30: 基本知识—认识定时器
中心对齐模式实例说明
PSC = 0
ARR = 6

## Slide 31: 基本知识—认识定时器
TIM6 和TIM7 控制寄存器 1(TIMx_CR1)
用于设置ARR寄存器是否具有缓冲，使能/关闭计数器

## Slide 32: 基本知识—认识定时器
TIM6 和TIM7 DMA/中断使能寄存器(TIMx_DIER)
用于使能更新中断

## Slide 33: 基本知识—认识定时器
TIM6 和TIM7 状态寄存器(TIMx_SR)
用于判断是否发生了更新中断，由硬件置1，软件清零

## Slide 34: 基本知识—认识定时器
TIM6 和TIM7 计数器(TIMx_CNT)
计数器实时数值，可用于设置计时器初始值，范围：0~65535

## Slide 35: 基本知识—认识定时器
TIM6 和TIM7 预分频器(TIMx_PSC)
用于设置预分频系数，范围：0~65535，实际预分频系数等于PSC+1

## Slide 36: 基本知识—认识定时器
TIM6 和TIM7 自动重装载寄存器(TIMx_ARR)
用于设置自动重装载值，范围：0~65535

## Slide 37: 基本知识—认识定时器
定时器溢出时间计算方法
定时器溢出时间计算公式
是定时器溢出时间
是定时器的时钟源频率
是自动重装载寄存器的值
是预分频器寄存器的值

## Slide 38
电气原理

## Slide 39: 电气原理—按键
分析IO应该设置为什么模式？
PA0：输入下拉
PE4/PE3/PE2：输入上拉

## Slide 40: 电气原理—按键
独立按键抖动波形图
软件消抖：通过延时跳过抖动的时间段，再判断IO输入电平。

## Slide 41
程序流程

## Slide 42: 程序流程-外部中断
外设中断
NVIC
CPU
EXTI
AFIO或SYSCFG
GPIO
USART/TIM/SPI…
GPIO外部中断
设置输入模式
设置EXTI和IO映射关系
设置中断分组、优先级、使能
按优先级顺序，依次处理中断
开启外设相关中断
如何使用中断（掌握）

## Slide 43: 程序流程-外部中断
STM32 EXTI的配置步骤（外部中断）
1，使能GPIO时钟
2，设置GPIO输入模式
3，使能AFIO时钟
4，设置EXTI和IO对应关系
5，设置EXTI屏蔽，上/下沿
6，设置NVIC
使能GPIO时钟
上/下拉/浮空输入
设置AFIO时钟开启寄存器
选择PA~PK到底哪组IO对应EXTI输入线，AFIO_EXTICR
设置EXTI对应通道的屏蔽和上升沿/下降沿触发，IMR、 RTSR/FTSR
分3步，见前面内容，即：设置优先级分组、设置优先级、使能中断
7，设计中断服务函数
编写对应中断的中断服务函数！清中断标志！

## Slide 44: 程序流程-外部中断
STM32 NVIC的使用
1，设置中断分组
2，设置中断优先级
3，使能中断
AIRCR[10:8]
IPRx bit[7:4]
ISERx
了解寄存器：
1，SCB_AIRCR
2，NVIC_IPRx
3，NVIC_ISER

## Slide 45: 程序流程-外部中断
STM32 NVIC的使用
1，设置中断分组
2，设置中断优先级
3，使能中断

## Slide 46: 程序流程-定时中断
STM32 TIM6/7的设置步骤（定时中断）
1，配置定时器基础工作参数
2，使能更新中断并启动计数器
3，设置NVIC
4，设计中断服务函数
分3步，见前面内容，即：设置优先级分组、设置优先级、使能中断
编写对应中断的中断服务函数！清中断标志！
使能时钟、设置工作模式、计数值

## Slide 47: 程序流程-外部中断
通用外设驱动模型（四步法）（掌握）
1，初始化
2，读函数（可选）
3，写函数（可选）
4，中断服务函数（可选）
时钟设置、参数设置、IO设置、中断设置(开中断、设NVIC)(可选)
从外设读取数据（可选）
往外设写入数据（可选）
根据中断标志，处理外设各种中断事务（可选）

## Slide 48: 程序流程—添加驱动文件
五个驱动文件拷贝到Drivers的BSP文件夹下
BEEP是蜂鸣器驱动
KEY是按键驱动
LED是流水灯驱动
EXTI是外部中断驱动文件
TIMER是定时中断驱动文件

## Slide 49: 程序流程—添加驱动文件
然后将C文件依次添加到图示位置（EXTI和TIMER也添加）

## Slide 50: 程序流程—添加驱动文件
可以看到驱动文件一般都包含初始化文件，主要是端口的时钟开启和功能配置
对于EXTI和TIMER文件需要注意的是中断处理函数需要根据需要更改

## Slide 51: 程序流程
KEY连接原理图
分析IO应该设置为什么模式？
PA0：输入下拉、上升沿触发
PE4/PE3/PE2：输入上拉、下降沿触发
编程实战：通过外部中断控制一个灯亮灭（掌握）

## Slide 52: 程序流程—使用驱动文件
在main.c中实现初始化
在中断驱动文件（EXTI和TIMER）中适当修改实现具体的工作逻辑。
外部中断的main.c
外部中断EXTI.c

## Slide 53: 程序流程—使用驱动文件
在main.c中实现初始化
在中断驱动文件（EXTI和TIMER）中适当修改实现具体的工作逻辑。
定时中断的main.c
定时中断TIMER.c

## Slide 54: 程序流程—提高程序
熟悉外部中断和定时中断后实现。
按键1：
按键1按下，灯1闪烁
再次按下，灯1灭
按键2：
按键2按下，灯2闪烁
再次按下，灯2灭
按键3：
按键3按下，蜂鸣器按一定频率响
再次按下，蜂鸣器停止
要求：
  按键的信息通过中断读取
  蜂鸣器和灯的亮灭切换通过定时器实现
功能：

## Slide 55: 书写实验报告并提交
1、打包提交：报告文档+运行视频
2、命名格式：姓名1姓名2-中断实验报告
3、报告提交截止日期：12月09日
4、提交方式：学习通上传附件