## Slide 1
GPIO实验

## Slide 2
目录
程序流程
程序编写
程序下载测试
电气原理
基本知识

## Slide 3
基本知识

## Slide 4: 基本知识—认识GPIO
General Purpose Input Output，即通用输入输出端口，简称GPIO
作用：负责采集外部器件的信息或者控制外部器件工作，即输入输出
控制（输出）
采集（输入）

## Slide 5: 基本知识—F1系列GPIO基本结构
① 保护二极管
② 内部上拉、下拉电阻
③ 施密特触发器
④ P-MOS & N-MOS管
①
②
③
④

## Slide 6: 基本知识—F1系列GPIO基本结构
特点：
当输入电压高于正向阈值电压，输出为高；
当输入电压低于负向阈值电压，输出为低；
当输入在正负向阈值电压之间，输出不改变。
作用：整形！如正弦波转方波
施密特触发器简介
施密特触发器就是一种整形电路，可以将非标准方波，整形成方波

## Slide 7: 基本知识—F1系列GPIO基本结构
MOS管是压控型元件，通过控制栅源电压（ Vgs ）来实现导通或关闭。
G：栅极
S：源极
D：漏极
P：Vgs<0，导通
N：Vgs>0，导通
P-MOS & N-MOS管简介

## Slide 8: 基本知识—基本工作模式
GPIO八种模式 | 特点及应用
输入浮空 | 输入用，完全浮空，状态不定
输入上拉 | 输入用，用内部上拉，默认是高电平
输入下拉 | 输入用，用内部下拉，默认是低电平
模拟功能 | ADC、DAC
开漏输出 | 软件IIC的SDA、SCL等
推挽输出 | 驱动能力强，25mA（max），通用输出
开漏式复用功能 | 片上外设功能（硬件IIC 的SDA、SCL引脚等）
推挽式复用功能 | 片上外设功能（SPI 的SCK、MISO、MOSI引脚等）

## Slide 9: 基本知识—基本工作模式
①上拉电阻关闭
②下拉电阻关闭
③施密特触发器打开
④双MOS管不导通
特点：空闲时，IO状态不确定，由外部环境决定
一、GPIO工作模式：输入浮空

## Slide 10: 基本知识—基本工作模式
①上拉电阻打开
②下拉电阻关闭
③施密特触发器打开
④双MOS管不导通
特点：空闲时，IO呈现高电平
二、GPIO工作模式：输入上拉

## Slide 11: 基本知识—基本工作模式
①上拉电阻关闭
②下拉电阻打开
③施密特触发器打开
④双MOS管不导通
特点：空闲时，IO呈现低电平
三、GPIO工作模式：输入下拉

## Slide 12: 基本知识—基本工作模式
①上拉电阻关闭
②下拉电阻关闭
③施密特触发器关闭
④双MOS管不导通
特点：专门用于模拟信号输入或输出，如：ADC和DAC
四、GPIO工作模式：模拟功能

## Slide 13: 基本知识—基本工作模式
①上拉电阻关闭
②下拉电阻关闭
③施密特触发器打开
④ P-MOS管始终不导通
⑤往ODR对应位写0，
N-MOS管导通，
写1则N-MOS管不导通
特点：不能输出高电平，
必须有外部（或内部）
上拉才能输出高电平
五、GPIO工作模式：开漏输出

## Slide 14: 基本知识—基本工作模式
①上拉电阻关闭
②下拉电阻关闭
③施密特触发器打开
④ P-MOS管始终不导通
特点：
1、不能输出高电平，
必须有外部（或内部）
上拉才能输出高电平
2、由其他外设控制输出
六、GPIO工作模式：开漏式复用功能

## Slide 15: 基本知识—基本工作模式
①上拉电阻关闭
②下拉电阻关闭
③施密特触发器打开
④往ODR对应位写0，
N-MOS管导通，
写1则P-MOS管导通
特点：可输出高低电平，
驱动能力强
七、GPIO工作模式：推挽输出

## Slide 16: 基本知识—基本工作模式
①上拉电阻关闭
②下拉电阻关闭
③施密特触发器打开
特点：
1、可输出高低电平，
驱动能力强
2、由其他外设控制输出
八、GPIO工作模式：推挽式复用功能

## Slide 17: 基本知识—相关寄存器
（F1系列）GPIO通用寄存器GPIOX_yyy |  |  |  |  |  | 
CRL | CRH | IDR | ODR | BSRR | BRR | LCKR
配置工作模式，输出速度 |  | 输入数据 | 输出数据 | 设置ODR寄存器的值 | F4之后没有这个寄存器，考虑代码兼容性的话不建议使用 | 配置锁定，用得不多

## Slide 18: 基本知识—相关寄存器
端口配置低寄存器（CRL）- F1
设置工作模式、输出速度

## Slide 19: 基本知识—相关寄存器
端口配置高寄存器（CRH）- F1
设置工作模式、输出速度

## Slide 20: 基本知识—相关寄存器
工作模式配置补充 – F1
输入上拉/下拉电阻通过ODR寄存器来设置

## Slide 21: 基本知识—相关寄存器
端口输入数据寄存器（IDR）– F1
用于判断IO引脚的电平

## Slide 22: 基本知识—相关寄存器
端口输出数据寄存器（ODR）– F1
用于设置IO引脚输出的电平

## Slide 23: 基本知识—相关寄存器
端口位设置/清除寄存器（BSRR）– F1
用于设置ODR寄存器

## Slide 24: 基本知识—相关寄存器
ODR和BSRR寄存器控制输出有什么区别？
ST官方给的答案：使用ODR，在读和修改访问之间产生中断时，可能会发生风险；BSRR则无风险。
BSRR VS ODR
GPIOB->ODR |= 1 << 3; /* PB3 = 1 */
GPIOB->BSRR = 0x00000008; /* PB3 = 1 */
ODR修改：读改写
BSRR修改： 写
总的来说，建议大家使用BSRR寄存器控制输出！

## Slide 25
电气原理

## Slide 26: 电气原理—流水灯
分析IO应该设置为什么模式？
推挽输出

## Slide 27: 电气原理—蜂鸣器
分析IO应该设置为什么模式？
推挽输出

## Slide 28: 电气原理—按键
分析IO应该设置为什么模式？
PA0：输入下拉
PE4/PE3/PE2：输入上拉

## Slide 29: 电气原理—按键
独立按键抖动波形图
软件消抖：通过延时跳过抖动的时间段，再判断IO输入电平。

## Slide 30
程序流程

## Slide 31: 程序流程—流水灯
通用外设驱动模型（四步法）（掌握）
1，初始化
2，读函数（可选）
3，写函数（可选）
4，中断服务函数（可选）
时钟设置、参数设置、IO设置、中断设置(开中断、设NVIC)(可选)
从外设读取数据（可选）
往外设写入数据（可选）
根据中断标志，处理外设各种中断事务（可选）

## Slide 32: 程序流程—流水灯
1，使能时钟
2，设置工作模式
3，设置输出状态（可选）
GPIO配置步骤（掌握）
4，读取输入状态（可选）

## Slide 33: 程序流程
1，使能时钟
2，设置工作模式
3，设置输出状态（可选）
GPIO配置步骤（掌握）
4，读取输入状态（可选）
#define LED1_GPIO_CLK_ENABLE() do{ RCC->APB2ENR |= 1 << 6; }while(0) /* PE口时钟使能 */
typedef struct
{
__IO uint32_t CR;
__IO uint32_t CFGR;
__IO uint32_t CIR;
__IO uint32_t APB2RSTR;
__IO uint32_t APB1RSTR;
__IO uint32_t AHBENR;
__IO uint32_t APB2ENR;
__IO uint32_t APB1ENR;
__IO uint32_t BDCR;
__IO uint32_t CSR;
} RCC_TypeDef;

## Slide 34: 程序流程
1，使能时钟
2，设置工作模式
3，设置输出状态（可选）
GPIO配置步骤（掌握）
4，读取输入状态（可选）
void sys_gpio_set(GPIO_TypeDef *p_gpiox, uint16_t pinx, uint32_t mode, uint32_t otype, uint32_t ospeed, uint32_t pupd)

## Slide 35: 程序流程
1，使能时钟
2，设置工作模式
3，设置输出状态（可选）
GPIO配置步骤（掌握）
4，读取输入状态（可选）

## Slide 36: 程序流程
1，使能时钟
2，设置工作模式
3，设置输出状态（可选）
GPIO配置步骤（掌握）
4，读取输入状态（可选）

## Slide 37: 程序流程
相关库函数简介
库驱动函数（sys） | 主要寄存器 | 功能
 | F1：RCC_APB2ENR | 开启GPIO时钟
 | F1：GPIOx->ODR | 取反输出
sys_gpio_set(...) | F1：CRL、CRH、ODR | 初始化GPIO
sys_gpio_pin_set(...) | BSRR | 控制IO输出高/低电平
sys_gpio_pin_get((...) | IDR | 读取IO电平

## Slide 38: 程序流程—添加驱动文件
三个驱动文件拷贝到Drivers的BSP文件夹下
BEEP是蜂鸣器驱动
KEY是按键驱动
LED是流水灯驱动

## Slide 39: 程序流程—添加驱动文件
然后将C文件依次添加到图示位置

## Slide 40: 程序流程—添加驱动文件
LED驱动文件

## Slide 41: 程序流程—添加驱动文件
BEEP驱动文件

## Slide 42: 程序流程—添加驱动文件
KEY驱动文件

## Slide 43: 程序流程—添加驱动文件
可以看到驱动文件一般都包含初始化文件，主要是端口的时钟开启和功能配置

## Slide 44: 程序流程—使用驱动文件
在main.c中适时调用驱动文件的函数，实现LED灯、蜂鸣器和按键的操作即可。
流水灯
流水灯+蜂鸣器
按键+流水灯
+蜂鸣器

## Slide 45: 程序流程—提高程序
熟悉流水灯、流水灯+蜂鸣器、流水灯+蜂鸣器+按键三个程序后实现。
按键1：
按键1按下，灯1闪烁
再次按下，灯1灭
按键2：
按键2按下，灯2闪烁
再次按下，灯2灭
按键3：
按键3按下，蜂鸣器按一定频率响
再次按下，蜂鸣器停止

## Slide 46: 书写实验报告并提交
1、打包提交：报告文档+运行视频
2、命名格式：姓名1姓名2-串口实验报告
3、报告提交截止日期：11月26日
4、提交方式：学习通上传附件